|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Директор ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина |
|  | ____________М.А. Карабут |
|  | «___»____________2023 г. |

ИНСТРУКЦИЯ 09 - 2023

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ

При поступлении сигнала «Пожар» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от станции, обязан:

- Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав адрес объекта (ул. Машиностроителей, д.13), что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар), ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.)

При пожаре:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации объекта.

- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

- Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

- Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

- Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.

- Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т. п.).

  - В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении луча отключить данный луч соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации.

  - О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

Заместитель директора по безопасности 				____________ А.Д. Устюгов